ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 68/2009

от 23 января 2009 г.

о десятом согласовании с техническим прогрессом Постановления Совета (ЕЕС) 
№ 3821/85 о регистрирующем оборудовании на автомобильном транспорте

(Текст по Европейскому агентству защиты окружающей среды)

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА,

Ссылаясь на Договор о создании Европейского Союза,

Ссылаясь на Постановление Совета (ЕЕС) № 3821/85 от 20 декабря 1985 г. о регистрирующем оборудовании на автомобильном транспорте и, в частности, его Статью 17 (1),

Поскольку:

(1)	Приложение IB к Постановлению (ЕСС) № 3821/85 устанавливает технические требования к конструкции, испытаниям, установке и инспекции регистрирующего оборудования на автомобильном транспорте,

(2)	Обращая особое внимание на общую систему  защиту и ее применение к транспортным средствам, подпадающим под действие Постановления (ЕСС) № 3821/85, следует добавить некоторые технические требования к его Приложению 1В, чтобы можно было устанавливать регистрирующее оборудование на транспортных средствах категории М1 и N1, которые соответствуют этому приложению,

(3)	Предусмотренные для этого постановления меры отвечают точке зрения Комитета, учрежденного в соответствии со Статье 18 Постановления (ЕСС) № 3821/85,

ПРИНЯЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Статья 1

Приложение IB к Постановлению (ЕСС) № 3821/85 изменено следующим образом:

1.	В главу 1 внесены следующие определения:

"(rr)	"Адаптер" означает узел регистрирующего оборудования, обеспечивающий постоянный сигнал, определяющий скорость транспортного средства и/или пройденное расстояние, который:

–	устанавливают и используют только на транспортных средствах типа М1 и N1 (в соответствии с определением в Приложении II к Директиве Совета 70/156/ЕЕС), впервые введенных в эксплуатацию в период с 1 мая 2006 г. по 31 декабря 2013 г.,

–	устанавливают, когда невозможно установить никакой другой тип из существующих датчиков движения, который бы соответствовал положениям этого Приложения и Дополнений с 1 по 11 к нему,

–	устанавливают между блоком транспортного средства и местом генерации импульсов скорости/ расстояния с помощью встроенного датчика или иного интерфейса.

Если смотреть от блока транспортного средства, адаптер ведет себя, как если бы к блоку транспортного средства был присоединен датчик движения, соответствующий положениям этого Приложения и Дополнений к нему с 1 по 11.

Использование такого адаптера на указанных выше транспортных средствах позволяет монтировать и правильно использовать бортовое устройство транспортного средства, соответствующий всем требованиям этого Приложения.

Для этих транспортных средств регистрирующее оборудование состоит из кабелей, адаптера и бортового устройства."

2.	В разделе 2 главы V требование 250 заменено следующим:

"250.	На табличке должны быть приведены, по крайней мере, следующие сведения:

–	название, адрес или фирменное название утвержденного механика или мастерской;

–	характеристический коэффициент транспортного средства в виде "w = … имп/км",

–	постоянная записывающего оборудования в виде "k = … имп/км",

–	эффективная окружность шин колес в виде "l = … имп/км",

эффективная окружность шин колес в форме "1 = ... мм";

–	размер колес,

–	дата определения характеристического коэффициента транспортного средства и измерения эффективной окружности колесных покрышек,

–	идентификационный номер транспортного средства,

–	место в транспортном средстве, в котором установлен адаптер, если он имеется,

–	место в транспортном средстве, в котором установлен датчик движения, если он не соединен с коробкой передач или не используется адаптер,

–	указание цвета кабеля между адаптером и местом на транспортном средстве, от которого поступают импульсы,

–	серийный номер встроенного датчика движения адаптора."

3.	В разделе 2 главы V добавлено следующее требование:

- 250а.

- Установочные таблички транспортного средства, оборудованного адаптером, или транспортных средств, на которых датчик движения не подключен к коробке передач, должны быть установлены во время установки

. Для всех остальных транспортных средств монтажные бирки, содержащие новые сведения, должны быть установлены во время проверки после установка."

4.	После Дополнения 11 добавлено Дополнение 12, приведенное в этом Приложении к данному Постановлению.

Статья 2

Это Постановление вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Оно должно применяться через 6 месяцев после момента публикации.

Это Постановление является обязывающим во всей своей полноте и непосредственно распространяется на все страны-участницы.

Исполнено в Брюсселе 23 января 2009 г.

За комиссию

Антонио ТАЯНИ

Вице-президент

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнение 12

АДАПТЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М1 И N1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	СОКРАЩЕНИЯ И СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	5

1.1.	Сокращения	5

1.2.	Используемые стандарты	5

2.	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ АДАПТЕРА	5

2.1.	Общее описание адаптера	5

2.2.	Функции	6

2.3.	Защита	6

3.	ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРИРУЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ УСТАНОВКЕ АДАПТЕРА	6

4.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИЯМ АДАПТЕРА	7

4.1.	Осуществление контакта и адаптации поступающих импульсов скорости	7

4.2.	Генерация входных импульсов на встроенный датчик движения	7

4.3.	Встроенный датчик движения	7

4.4.	Требования к защите	7

4.5.	Рабочие характеристики	7

4.6.	Материалы	7

4.7.	Маркировка	8

5.	УСТАНОВКА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТЕРА	8

5.1.	Установка	8

5.2.	Опломбирование	8

6.	ПРОВЕРКИ, ИНСПЕКЦИИ И РЕМОНТ	8

6.1.	Периодическая инспекция	8

7.	ТИП РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТЕРА	9

7.1.	Общие моменты	9

7.2.	Сертификат рабочих испытаний	9

# 1.	СОКРАЩЕНИЯ И СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# 1.1.	Сокращения

TBD	Требует определения

VU	Бортовое устройство

# 1.2.	Используемые стандарты

ISO 16844-3. Автотранспортные средства – Системы тахографа – Часть 3: Интерфейс датчика движения

# 2.	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ АДАПТЕРА

# 2.1.	Общее описание адаптера

ADA_001	Адаптер должен постоянно обеспечивать подключенное бортовое устройство защищенными данными, определяющими скорость и пройденный путь транспортного средства.

Адаптер предназначен только для транспортных средств, для которых требуется установка регистрирующего оборудования в соответствии с этим Постановлением.

Его устанавливают и используют на автомобилях типов, определенных в пункте (rr), когда невозможно установить никакой другой тип из существующих датчиков движения, который  бы соответствовал положениям этого Приложения и Дополнений к нему с 1 по 11.

Адаптер должен быть механически соединен с узлом транспортного средства в соответствии с требованиями Дополнения 10 к этому Приложению (раздел 3.1) и подключен к импульсам скорости и расстояния, которые генерируются встроенными датчиками или другими интерфейсами.

ADA_002	Датчик движения с утвержденным одобрением типа (в соответствии с положениями раздела VIII этого Приложения, Утверждение типа регистрирующего оборудования и карт тахографа) должен быть установлен в корпусе адаптера, который должен также включать устройство преобразования импульсов  встроенному датчику движения. Сам встроенный датчик движения должен быть подключен к VU так, чтобы контакт между VU и адаптером соответствовал требованиям, установленным в ISO 16844-3.

# 2.2.	Функции

ADA_003	Адаптер должен выполнять следующие функции:

–	интерфейс и прием поступающих импульсов скорости,

–	генерация импульсов, подаваемых на встроенный датчик движения,

–	все функции встроенного датчика движения, подающего защищенные данные о движении на VU.

# 2.3.	Защита

ADA_004	Адаптер не должен проходить процедуры, связанные с сертификацией защиты в соответствии с теми процедурами, которые предусмотрены для датчика движения, и определены в Дополнении 10 к этому приложению. Вместо этого должны действовать требования к защите, приведенные в разделе 4.4 этого Дополнения.

# 3.	ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРИРУЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ УСТАНОВКЕ АДАПТЕРА

Требования в этой и последующих главах указывают, как следует понимать требования данного Приложения при использовании адаптера. Соответствующие номера требований приведены в скобках.

ADA_005	Регистрирующее оборудование любого транспортного средства, устанавливаемого с адаптером, должно отвечать всем положениям данного Приложения, если иное не указано в этом Дополнении.

ADA_006	При установке адаптера регистрирующее оборудование включает кабели, адаптер (вместо датчика движения) и VU (001).

ADA_007	Функция обнаружения событий и/или изменена следующим образом:

–	событие «прекращение электропитания» отображается VU, за исключением режима калибровки, в случае если прекращение питания датчика движения превышает 200 мсек (066),

–	любое прекращение электропитания адаптера более чем на 200 мсек должно вызывать прекращение питания встроенного датчика движения на то же время. Порог превышения питания адаптера должен быть задан изготовителем адаптера,

–	событие «ошибочные данные о движении»  отображается VU при прерывании нормального потока данных между датчиком движения и VU и/или в случае ошибки в целостности и аутентичности в процессе передачи данных датчиком движения в бортовое устройство (067),

–	событие «попытка нарушения системы защиты» отображается бортовым устройством для любого события, влияющего на защиту датчика движения, если он не находится в режиме калибровки (068)

–	ошибка регистрирующего оборудования отображается , если он не находится в режиме калибровки, в случае любой ошибки датчика движения (070).

ADA_008	Обнаружение регистрирующим оборудованием ошибки адаптера связано с датчиком движения (071).

ADA_009	Функция калибровки VU должна позволять автоматически осуществлять парное соединение встроенного датчика движения и VU (154, 155).

ADA_010	Термины "датчик движения" или "датчик" в требованиях к защите VU в Дополнении 10 этого Приложения относятся к встроенному датчику движения.

# 4.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИЯМ АДАПТЕРА

# 4.1.	Интерфейс и прием поступающих импульсов скорости

ADA_011	Входной контакт адаптера должен принимать частотные импульсы, отражающие скорость и пройденное расстояние транспортного средства. Электрические характеристики входных импульсов должны определяться изготовителем. Корректировку может проводить только изготовитель адаптера, и уполномоченная мастерская при установке адаптера должна иметь возможность корректировки входа адаптера от транспортного средства, если это необходимо.

ADA_012	Входной контакт адаптера, если это необходимо, должен иметь возможность кратно увеличивать или уменьшать частоту поступающих импульсов скорости с фиксированным коэффициентом для распознавания сигнала к значению в интервале фактора k, определенном в этом Приложении (4 000-25 000 имп/км). Фиксированный коэффициент может программировать только изготовитель адаптера и уполномоченная мастерская при установке адаптера.

# 4.2.	Генерация входных импульсов на датчик движения

ADA_013	Входные импульсы, которые могут быть адаптированы указанным выше способом, должны подаваться на встроенный датчик движения так, чтобы датчик движения регистрировал каждый поступающий импульс.

# 4.3.	Встроенный датчик движения

ADA_014	Встроенный датчик движения должен включаться подаваемыми импульсами, позволяя ему генерировать данные о движении, точно соответствующие движению транспортного средства, как если бы он был механически связан с узлами  транспортного средства.

ADA_015	Идентификационные данные встроенного датчика движения используются VU для распознавания адаптера (077).

ADA_016	Данные об установке, сохраненные во встроенном датчике движения, считаются относящимися установочным данным для адаптера (099).

# Требования безопасности

ADA_017	Корпус адаптера должен иметь такую конструкцию, что его нельзя было вскрыть. Он должен быть опломбирован, чтобы можно было выявить попытки физического проникновения (например, с помощью осмотра, см. ADA_035).

ADA_018	Необходимо сделать невозможным снятие встроенного датчика движения с адаптера без нарушения пломбы корпуса адаптера или срыва пломбы между датчиков и корпусом адаптера (см. ADA_035).

ADA_019	Адаптер должен обеспечивать, чтобы данные о движении можно было получать и обрабатывать только с входа адаптера.

# 4.5.	Рабочие характеристики

ADA_020	Адаптер должен полностью работать в интервале температур (определенном изговителем в зависимости от места установки) (159).

ADA_021	Адаптер должен быть полностью работоспособным в интервале влажности 10-90 % (160).

ADA_022	Адаптер должен быть защищен от перенапряжения, смены полярности его электропитания и короткого замыкания (161).

ADA_023	Адаптер должен соответствовать Директиве Комиссии 2006/28/ЕС, адаптированной к техническому прогрессу Директивой Совета 72/245/ЕЕС, в отношении электромагнитной совместимости и должен быть защищен от электростатического разряда и переходных процессов (162).

# 4.6.	Материалы

ADA_024	Адаптер должен иметь уровень защиты (установленный изготовителем в зависимости от места установки) (164, 165).

ADA_025	Корпус адаптера должен иметь желтый цвет.

# 4.7.	Маркировка

ADA_026	Установочная табличка должна быть закреплена на адаптере и содержать следующие сведения:

–	имя и адрес изготовителя адаптера,

–	номер по каталогу изготовителя и год выпуска адаптера,

–	маркировка одобрения типа адаптера или утверждения типа регистрирующего оборудования вместе с адаптером,

–	дата установки адаптера,

–	идентификационный номер транспортного средства, на котором он установлен.==

ADA_027	Установочная табличка должна также содержать следующие сведения (в случае если непосредственно невозможно прочитать данные, с внешней части встроенного датчика движения):

–	имя изготовителя встроенного датчика движения,

–	номер по каталогу изготовителя и год выпуска встроенного датчика движения,

–	маркировка об одобрении типа встроенного датчика движения.

# 5.	УСТАНОВКА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТЕРА

# 5.1.	Установка

ADA_028	Адаптеры для установки на транспортном средстве должны поставляться только изготовителям транспортных средств или мастерским, уполномоченными компетентным органом договаривающейся стороны и имеющим право монтировать, включать и калибровать цифровые тахографы.

ADA_029	Такая уполномоченная мастерская, монтирующая адаптер, должна отрегулировать входной контакт и выбрать коэффициент деления входящего сигнала (если это требуется).

ADA_030	Такая уполномоченная мастерская, устанавливающая адаптер, должна опломбировать корпус адаптера.

ADA_031	Адаптер следует устанавливать как можно ближе к узлу транспортного средства, который подает входные импульсы.

ADA_032	Кабели, обеспечивающие электропитание адаптера, должны быть красными (положительный) и черными (отрицательный).

# 5.2.	Опломбирование

ADA_033	На опломбирование распространяются следующие требования:

–	должен быть опломбирован корпус адаптера (см. ADA_017),

–	корпус встроенного датчика должен быть соединен пломбой с корпусом адаптера, если только не предусмотрена невозможность снятия встроенного датчика без нарушения пломбы корпуса адаптера (см. ADA_018),

–	корпус адаптера должен быть соединен пломбой с транспортным средством,

–	соединение между адаптером и оборудованием, обеспечивающим входные импульсы, должно быть опломбировано с обоих концов (насколько это практически возможно).

# 6.	ПРОВЕРКИ, ИНСПЕКЦИИ И РЕМОНТ

# 6.1.	Периодическая инспекция

ADA_034	При использовании адаптера каждая периодическая инспекция (периодическая инспекция имеет смысл, установленный в Требованиях с 256 по 258 включительно главы VI в Приложении 1В) регистрирующего оборудования должна включать следующие проверки (257):

–	на адаптере имеется соответствующая маркировка утверждения типа,

–	пломбы на адаптере и его соединениях не тронуты,

–	адаптер смонтирован в соответствии с указанным на монтажной бирке,

–	адаптер смонтирован в соответствии с требованиями изготовителя адаптера и/или транспортного средства,

–	монтаж адаптера разрешен на инспектируемом транспортном средстве.

# 7.	ОДОБРЕНИЕ ТИПА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТЕРА

# 7.1.	Общие моменты

ADA_035	Регистрирующее оборудование должно быть представлено на утверждение типа в комплекте с адаптером (269)

ADA_036	Любой адаптер может быть представлен на утверждение типа в качестве узла регистрирующего оборудования.

ADA_037	Процедуры, связанные с утверждением типа включают рабочие испытания вместе с адаптером. Положительный результат каждого такого испытания подтверждается соответствующим сертификатом (270).

# 7.2.	Сертификат рабочих испытаний

ADA_038	Сертификат функциональности адаптера или регистрирующего оборудования в комплекте с адаптером выдается изготовителю адаптера только после успешного проведения всех приведенных ниже рабочих испытаний.

| № | Испытание | Описание | Соответствующие требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное обследование |
| 1.1. | Документация | Правильность документации адаптера |  |
| 2. | Визуальный осмотр |
| 2.1. | Соответствие адаптера документации |  |
| 2.2. | Идентификация/ маркировка адаптера | ADA_026, ADA_027 |
| 2.3. | Материалы адаптера | 163-167, ADA_025 |
| 2.5. | Опломбирование | ADA_017, ADA_018, ADA_035 |
| 3. | Рабочие испытания |
| 3.1. | Генерация импульсов скорости к встроенному датчику движения | ADA_013 |
| 3.2. | Прием и обработка входящих импульсов скорости | ADA_011, ADA_012 |
| 3.3. | Точность измерения движения | 022-026 |
| 4. | Испытания рабочих условий |
| 4.1. | Результаты испытаний изготовителя | Результаты испытаний рабочих условий изготовителем | ADA_020, ADA_021, ADA_022, ADA_023, ADA_024 |
| 5. | Электромагнитная совместимость |
| 5.1. | Эмитируемое излучение и восприимчивость | Проверить соответствие с Директивой 2006/28/ЕС | ADA_023 |
| 5.2. | Результаты испытаний изготовителя | Результаты испытаний рабочих условий изготовителем | ADA_023 |

# Footnotes

Официальный журнал L 370, 31.12.1985, с. 8

Официальный журнал L 65, 7.3.2006, с. 27.